## Slide 1
  数字逻辑与数字系统
( 2021-2022 第一学期（秋季）)
计算机类本科生授课内容
联系方式：QQ群： 558608839
教三楼1017
主讲：黄智濒
北京邮电大学计算机学院（国家示范性软件学院）

## Slide 2: 第四章 时序逻辑
第一节 锁存器
第二节 触发器
第三节 寄存器和移位寄存器
第四节 计数器
第五节 定时脉冲产生器
第六节 同步时序逻辑分析
第七节 同步时序逻辑设计

## Slide 3: 第一节 锁存器(Latch)
第四章 时序逻辑
时序逻辑电路与组合逻辑电路的区别
时序电路的分类
锁存器的基本特性
基本SR锁存器（Set-Reset）
门控RS锁存器
门控D锁存器

## Slide 4: 第四章 时序逻辑\第一节 锁存器
时序逻辑电路与组合逻辑电路的区别
  从逻辑功能上看
    组合电路：t 时刻输出仅与t时刻输入有关，与t 以前的状态无关。
    时序电路： t 时刻输出Y不仅与t时刻输入X有关，还与电路过去的状态Qn有关。
xi
x1
y1
yi
组合电路逻辑
组合逻辑电路的结构框图

## Slide 5: 第四章 时序逻辑\第一节 锁存器
时序逻辑电路与组合逻辑电路的区别
  从逻辑功能上看
    组合电路：t 时刻输出仅与t时刻输入有关，与t 以前的状态无关。
    时序电路： t 时刻输出Y不仅与t时刻输入X有关，还与电路过去的状态Qn有关。
组合逻辑电路
存储电路
yi
y1
x1
xi
d1
di
qi
q1
时序逻辑电路的结构框图
外部
输入
外部
输出
F-F控制输入
F-F状态输出
时序电路的结构：
1）由组合电路和存储电路（触发器）构成。
2）触发器的状态与电路的输入信号共同决定了电路的输出。

## Slide 6: 第四章 时序逻辑\第一节 锁存器
时序逻辑电路与组合逻辑电路的区别
  1. 从逻辑功能上看
  2.从电路结构上看
    组合电路不含存储信息的触发器等元件。
    时序电路定含有存储信息的元件—触发器。
  3.从功能描述上看
状态；
驱动（输入）

## Slide 7: 第四章 时序逻辑\第一节 锁存器
时序逻辑电路与组合逻辑电路的区别
时序电路的分类
* 时序逻辑的基本构成单元-------锁存器和触发器

## Slide 8: 第四章 时序逻辑\第一节 锁存器
时序逻辑电路与组合逻辑电路的区别
时序电路的分类
锁存器的基本特性
* 能够存储一位二值信息（1、0）的基本单元。
锁存器的特点
* 在适当输入信号作用下，锁存器可以从一种状态翻转到另一种状态；输入信号消失后保持现有状态。
* 具有两个互补的稳定状态。 Q、 Q
电路符号

## Slide 9: 第四章 时序逻辑\第一节 锁存器
时序逻辑电路与组合逻辑电路的区别
时序电路的分类
锁存器的基本特性
★ 锁存器是时序逻辑电路的基本单元。
★ 锁存器的工作状态一般可用状态转换表、状态方程、状态转换图和工作波形图等方法描述。
★ 通常把锁存器翻转前的状态称“现态”(PS)，用Qn表示；把在时钟脉冲CLK作用下，锁存器翻转后的状态称“次态”(NS)，用Q n+1表示。
Q
Q
X1
X2
锁存器的状态方程
次态
输入信号
现态
也称为次态方程，特征方程

## Slide 10: 第四章 时序逻辑\第一节 锁存器(Latch)
锁存器的基本特性
基本SR锁存器（Set-Reset）
不同门构成的SR锁存器
Q
Q
X1
X2

## Slide 11: 第四章 时序逻辑\第一节 锁存器
R | S | Qn | Qn+1 | 功能
0 | 0 | 0 | 不允许状态 | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 | 0 | 置0
0 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 置1
1 | 0 | 1 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 0 | 保持
1 | 1 | 1 | 1 | 
锁存器的基本特性
基本SR锁存器（Set-Reset）
不满足具有两个互补的稳定状态 Q、 Q。 R和S不能同时使能（有效）。
符号
SR锁存器的状态真值表及特征方程
状态方程
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 2 | 6 | 4
1 | 1 | 3 | 7 | 5
1
Qn
×
×
1
1
推导状态方程

## Slide 12: 第四章 时序逻辑\第一节 锁存器(Latch)
基本SR锁存器（Set-Reset）
不同门构成的SR锁存器
R | S | Qn | Qn+1 | Qn | Qn+1
0 | 0 | 0 | 不允许状态 |  | 
0 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 | 1 |  | 
1 | 0 | 1 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 | 1 |  | 
具有两个互补的稳定状态 Q、 Q。 R和S不能同时使能（有效）。
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 2 | 6 | 4
1 | 1 | 3 | 7 | 5
Qn
×
×
1
1
1

## Slide 13: 第四章 时序逻辑\第一节 锁存器(Latch)
锁存器的基本特性
基本SR锁存器（Set-Reset）
不同门构成的SR锁存器
Q
Q
R
S
(1)

## Slide 14: 第四章 时序逻辑\第一节 锁存器(Latch)
锁存器的基本特性
基本SR锁存器（Set-Reset）
不同门构成的SR锁存器
Q
Q
R
S
Q
Q
R
S
Q
Q
R
S
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(3) 留作练习

## Slide 15: 时序逻辑表达式的推导
Q
Q
a
b
课后习题1
c

## Slide 16: 第四章 时序逻辑\第一节 锁存器
锁存器的基本特性
基本SR锁存器（Set-Reset）
锁存器的次态是由输入信号和现态共同决定的。
时序电路特征
状态方程
约束条件
限制
不能同时为零
1
0
状态转换图
SR锁存器理想波形图
Q
T1
T2
T3

## Slide 17: 第四章 时序逻辑\第一节 锁存器
锁存器的基本特性
基本SR锁存器（Set-Reset）
门控SR锁存器(Gated SR Latch)
  门控SR锁存器是在基本SR锁存器的改进：加了一级输入与非门，由允许使能控制信号EN进行控制。EN=1时，锁存器才能允许接受数据输入信号。
  先决条件：数据信号S，R先到，使能控制信号EN后到。
符号
逻辑图
使能端决定锁存器的动作时刻
数据输入决定锁存器的转换方向
R
S
Q
Q
EN
EN
Q
Q
S
R
基本RS锁存器逻辑图
Q
Q
R
S

## Slide 18: 第四章 时序逻辑\第一节 锁存器
锁存器的基本特性
基本SR锁存器（Set-Reset）
门控SR锁存器(Gated SR Latch)
功能表
EN=1时输出由输入控制， EN=0时输出不变。
EN | S R | Qn+1
0 1 1 1 | × × 1 0 0 1 0 0 | 保持不变Qn 1（置1） 0 （置0） 保持不变Qn
符号
EN
Q
Q
S
R
状态方程
状态转换图
1
0
EN=1
EN=1
EN=0
或者
EN=1且S=0，R=0
EN=0
或者
EN=1且S=0，R=0
R=0
S=1
R=1
S=0

## Slide 19: 第四章 时序逻辑\第一节 锁存器
锁存器的基本特性
基本SR锁存器（Set-Reset）
门控SR锁存器(Gated SR Latch)
符号
EN
Q
Q
S
R
门控RS锁存器波形
0
此处虽然S和R发生了变化但是EN=0，所以Q保持
EN=1期间，S和R发生变化后，Q立即跟随
高电平有效

## Slide 20: 第四章 时序逻辑\第一节 锁存器
锁存器的基本特性
基本SR锁存器（Set-Reset）
门控SR锁存器(Gated SR Latch)
门控D锁存器(Gated D Latch)
逻辑图
Q
Q
R
S
D
EN
符号
EN
Q
Q
D
EN决定锁存器的动作时刻
数据输入D决定锁存器的转换方向
功能表
输入 | 输出
D EN | Qn+1
0 1 1 × 0 | 置0 置1 Qn保持
状态方程
状态转换图
1
0
D=1
D=0
D=0
D=1
EN=1时输出跟随输入， EN=0时输出不变。
D = Data or Delay

## Slide 21: 第四章 时序逻辑\第一节 锁存器
基本SR锁存器（Set-Reset）
门控SR锁存器
门控D锁存器
74LS373八个D锁存器

## Slide 22: 第二节 触发器(Flip-Flop)
第四章 时序逻辑
触发器的概念
SR触发器
D触发器
JK触发器
T触发器
触发器的时间参数

## Slide 23
锁存器虽然能记忆一位二进制数，但接受的输入数据是在允许使能信号EN控制下进行。EN是电平信号,当EN受干扰时（ 高低变化），待保存的数据可能发生变化。
触发器是一种同步双稳态器件。
  同步是指触发器的记忆状态按时钟脉冲（CLK）规定的起动指示点（脉冲边沿）来改变。
  双稳态电路的特点是：在没有外来触发信号的作用下，电路始终处于原来的稳定状态。在外加输入触发信号作用下，双稳态电路从一个稳定状态翻转到另一个稳定状态。由于它具有两个稳定状态，故称为双稳态电路。
第四章 时序逻辑\第二节 触发器(Flip-Flop)
EN
Q
Q
S
R
0

## Slide 24
触发器是一种同步双稳态器件。
触发器按边沿方式工作。
第四章 时序逻辑\第二节 触发器
* 能够存储一位二值信息（1、0）的基本单元。
触发器的特点
* 在适当输入信号作用下，触发器可以从一种状态翻转到另一种状态；输入信号消失后保持现有状态。
* 具有两个互补的稳定状态。 Q、 Q
电路符号
触发器是在时钟脉冲的边沿改变状态的。
上升沿触发
下降沿触发

## Slide 25
SR触发器(SR Flip-flop)
第四章 时序逻辑\第二节 触发器
符号
Q
CLK
Q
S
R
功能表
CLK | S | R | Qn+1 | 说明
× | × | × | Qn | 保持
 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | Qn 0 1 ？ | 保持 置0 置1 不稳
状态方程
内部结构
高电平有效

## Slide 26
SR触发器(SR Flip-flop)
第四章 时序逻辑\第二节 触发器
1
0
S=0
R=0
S=0
R=0
R=0
S=1
R=1
S=0
波形图
状态转移图
触发器是在时钟脉冲的上升沿改变状态的。
稳态
稳态
稳态
稳态
稳态
Q
CLK
Q
S
R

## Slide 27
SR触发器
D触发器
第四章 时序逻辑\第二节 触发器
符号
CLK
Q
Q
D
功能表
CLK | D | Qn+1 | 说明
× | × | Qn | 保持
 | 0 1 | 0 1 | 送数 送数
状态方程
状态转换图
1
0
D=1
D=0
D=0
D=1
波形描述

## Slide 28
SR触发器
D触发器
T触发器（toggles Flip-flop）
第四章 时序逻辑\第二节 触发器
符号
CP
Q
Q
T
状态方程
T | Qn+1
0 1 | Qn
功能表
T=1时每来一个脉冲输出翻转一次。
状态转换图
1
0
T=1
T=1
T=0
T=0

## Slide 29
SR触发器
D触发器
T触发器
JK触发器 （JK Flip-flop）
第四章 时序逻辑\第二节 触发器
符号
JK触发器的功能表
CLK | J | K | Qn+1 | 说明
× | × | × | Qn | 保持
 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | Qn 0 1 Qn | 保持 送数 送数 翻转
CLK
Q
Q
K
J
当J＝１，K＝１时，对每一个连续的时钟脉冲，触发器可改变成相反状态或计数状态，称为交替操作。
纪念Jack Kilby（1923-2005），德仪工程师，诺贝尔物理学奖获得者，发明第一块IC的人(1958年在德州仪器)。
Jack King，触发器之王，所有的触发器都可以从JK触发器中派生出来。
SR触发器的功能表
CLK | S | R | Qn+1 | 说明
× | × | × | Qn | 保持
 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | Qn 0 1 ？ | 保持 置0 置1 不稳

## Slide 30
SR触发器
D触发器
T触发器
JK触发器
第四章 时序逻辑\第二节 触发器
符号
功能表
CLK | J | K | Qn+1 | 说明
× | × | × | Qn | 保持
 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | Qn 0 1 Qn | 保持 送数 送数 翻转
CLK
Q
Q
K
J
状态方程
状态转换图
CLK
内部结构
当J＝１，K＝１时，对每一个连续的时钟脉冲，触发器可改变成相反状态或计数状态，称为交替操作。

## Slide 31
SR触发器
D触发器
T触发器
JK触发器 （JK Flip-flop）
带强置输入端的JK触发器
第四章 时序逻辑\第二节 触发器
置1端
置0端
异步输入端

## Slide 32
JK触发器（JK Flip-flop）
带强置输入端的JK触发器
第四章 时序逻辑\第二节 触发器
置1置0端无效
输出强制为0
输出强制为1
置1端
置0端
异步输入端
下降沿触发

## Slide 33
逻辑图符
第四章 时序逻辑\第二节 触发器
CLK
下降沿触发
CLK
高电平触发
CLK
低电平触发
边沿触发
电平触发
CLK
上升沿触发
Q
CLK
Q
S
R
SR触发器
CLK
Q
Q
D
D触发器
CLK
Q
Q
K
J
JK触发器
CP
Q
Q
T
T触发器

## Slide 34
例子
第四章 时序逻辑\第二节 触发器
例1
电路如图，该电路是完成何种功能的触发器。
Q
A
D
CP
B
答：完成JK触发器的功能。

## Slide 35
JK触发器的Qn
第四章 时序逻辑\第二节 触发器
J | K | Qn | Qn+1 | Qn | Qn+1
0 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 | 1 |  | 
1 | 0 | 1 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 1 | 0 |  | 
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0

## Slide 36
例子
第四章 时序逻辑\第二节 触发器
例2
电路如图，判断哪一个是正确波形。
Q
J
CP
A
K
解：写出次态方程
CP
A
Q’
Q
Q’的波形是正确的。

## Slide 37
触发器的时间参数
第四章 时序逻辑\第二节 触发器
* 数据输入信号（D、J、K）的时间参数
建立时间ts：输入数据在时钟有效边沿之前提前到来的时间。
保持时间th ：输入数据在时钟有效边沿之后继续保持不变的时间。
* 触发器的翻转时间tp
时钟高电平宽度twh：时钟信号保持为高电平的最小持续时间。
时钟低电平宽度twl：时钟信号保持为低电平的最小持续时间。
最高工作频率fmax：
* 时钟信号的时间参数
时钟信号幅度50%到触发器Q端 输出信号幅度50% 的时间间隔。
输出Q
两者之间是有关系的

## Slide 38: SR触发器
第四章 时序逻辑\第二节 触发器
1
0
01
10
00
00
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1×
×1
×0
0×
D
Qn+1
0
1
0
1
T
Qn+1
0
1
Qn
Qn
J
Qn+1
0
1
Qn
Qn
0
1
0
1
0
0
1
1
K
R
S
Qn+1
1
1
×
Qn
1
0
0
0
1
0
1
0

## Slide 39
第四章 时序逻辑\第二节 触发器（Flip-flop）
练习1
电路如图, 写出各图的状态方程
Q
A
D
CP
a
Q
A
J
CP
b
K

## Slide 40
第四章 时序逻辑\第二节 触发器（Flip-flop）
练习2
各种JK边沿触发器如图，画出正确波形。(初始Q=1)
Q1
J
CP
“1”
K
“1”
Q3
J
K
CP
Q2
J
“1”
K
CP
“1”
Q4
J
K
CP
CP
“1”
Q5
J
K
“1”
Q6
J
K
CP
Q7
J
K
CP
Q8
J
K
CP
Q9
J
K
CP
Q11
J
K
CP
Q10
J
K
CP
Q12
J
K
CP

## Slide 41
第四章 时序逻辑\第二节 触发器（Flip-flop）
练习2
各种JK边沿触发器如图，画出正确波形。(初始Q=1)
CP
Q3”1”
Q1
Q2
Q4 ”1”
Q5
Q6
Q7
Q8
Q12”1”
Q10”1”
Q9
Q11
......

## Slide 42
第四章 时序逻辑\第二节 触发器（Flip-flop）
分析图示电路的逻辑功能
解：
1、写出激励方程/驱动方程
2、写出状态方程
核心为两个JK触发器、时钟连在一起为同步时序、输入信号为X。
例子
2
1
2
1

## Slide 43
第四章 时序逻辑\第二节 触发器（Flip-flop）
分析图示电路的逻辑功能
解：
核心为两个JK触发器、时钟连在一起为同步时序、输入信号为X。
例子
3、状态表
n
n
4、状态图
二进制
计数器

## Slide 44
第四章 时序逻辑\第二节 触发器（Flip-flop）
分析图示电路的逻辑功能
练习4
解：
1、写出激励方程
2、写出状态方程
核心为两个D触发器、时钟连在一起为同步时序、输入信号为X。
3、写出输出方程

## Slide 45
第四章 时序逻辑\第二节 触发器（Flip-flop）
分析图示电路的逻辑功能
练习4
解：
核心为两个D触发器、时钟连在一起为同步时序、输入信号为X。
4、状态表
5、状态图
n
n
101序列
检测器

## Slide 46
第四章 时序逻辑\第二节 触发器（Flip-flop）
练习5
分析图示电路的逻辑功能
解：
1、写出激励函数表达式

## Slide 47
第四章 时序逻辑\第二节 触发器（Flip-flop）
练习5
分析图示电路的逻辑功能
解：
2、写出状态方程和输出函数表达式

## Slide 48
第四章 时序逻辑\第二节 触发器（Flip-flop）
练习5
分析图示电路的逻辑功能
3、写出状态表和画出状态图
解：

## Slide 49
第四章 时序逻辑\第二节 触发器（Flip-flop）
练习6
分析图示电路的逻辑功能
（1）写出驱动方程
解：

## Slide 50
第四章 时序逻辑\第二节 触发器（Flip-flop）
练习6
分析图示电路的逻辑功能
解：
（2）写出状态转移方程，即为J-K触发器的特征方程。

## Slide 51
第四章 时序逻辑\第二节 触发器（Flip-flop）
练习6
分析图示电路的逻辑功能
解：
（3）写出输出方程
（4）列出转移状态表、画出转移图。

## Slide 52
第四章 时序逻辑\第二节 触发器（Flip-flop）
练习7
分析图示电路的逻辑功能
解：
1）输出方程
Y = Q3Q2
2）驱动方程
J3 = Q2Q1 ；
J1 = Q3Q2 ；
K2 = Q3 Q1
3) 状态方程
=Q3Q2 Q1
=Q2Q1+Q3Q2Q1
=Q3Q2Q1+Q3Q2
Q1n+1 = J1Q1+K1Q1
Q2n+1 = J2Q2+K2Q2
Q3n+1 = J3Q3+K3Q3
K1 = 1
J2 = Q1 ；
K3 = Q2
=（Q3+Q2 ） Q1
Q3
Q2
Q1
CP
J
K
J
K
J
K
&
1
&
Q3
Q2
Q1
CP
CP
CP
Y
1

## Slide 53
第四章 时序逻辑\第二节 触发器（Flip-flop）
练习7
分析图示电路的逻辑功能
4）状态转换表
CP的顺序
Q3 Q2 Q1
Y
设： 0 0 0 0
设：0 1 1 1
则：1 0 0 0
则：
1
0
0
1
2
0
1
0
3
0
1
1
4
1
0
0
5
1
0
1
6
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
7
0
0
0
0
已知：
Q1n+1
Q2n+1
Q3n+1
=Q2Q1+Q3Q2Q1
=Q3Q2Q1+Q3Q2
=（Q3+Q2 ） Q1
Y = Q3Q2

## Slide 54
第四章 时序逻辑\第二节 触发器（Flip-flop）
练习7
分析图示电路的逻辑功能
5）状态转换图
000
001
010
011
100
101
110
111
/0
/1
Q3Q2Q1
/Y
/0
/0
/0
/0
/0
/1
6） 时序图
CP
t
Q3
t
Y
t
Q2
t
7、分析电路的功能
8、检查自启动
由状态转换表知，此电路能自启动。
1 2 3 4 5 6 7
Q1
t
随CP的输入，电路循 环输出七个稳定状态，
所以是七进制计数器。
Y端的输出是此七进制 计数器的进位脉冲。
1
1
0
0
0
0

## Slide 55: 作业
习题P104，第1，3,4,5,7，8题
加分作业
  安装QuartusII13软件，并写出报告。
  利用QuartusII 软件的波形仿真功能，实现习题中的波形图（交电子版）

## Slide 56: 第三节 寄存器和移位寄存器
第四章 时序逻辑
寄存器的概念
移位寄存器

## Slide 57
寄存器
  由若干个正沿D触发器构成的一次能存储多位二进制代码的时序逻辑电路，叫寄存器。
  输出采用三态门控制，因而适合于挂接在数据总线上。常用的寄存器大多由D触发器构成，也可以由D锁存器构成。
  D锁存器也可构成寄存器。
  两者区别：D触发器构成的寄存器：时钟信号采用边沿方式工作，更可靠。D锁存器构成的寄存器：时钟信号采用电位方式工作，易受干扰。
第四章 时序逻辑\第三节 寄存器和移位寄存器

## Slide 58
寄存器
74LS374：D触发器构成的寄存器
第四章 时序逻辑\第三节 寄存器和移位寄存器

## Slide 59: 第四章 时序逻辑\第一节 锁存器
寄存器
74LS374：D触发器构成的寄存器
74LS373：D锁存器构成的寄存器

## Slide 60
寄存器
移位寄存器
  在时钟信号控制下，将所寄存的数据向左或向右移位的寄存器称为移位寄存器。
第四章 时序逻辑\第三节 寄存器和移位寄存器
D0
Q
D
CP
Q
D
Q
D
Q
D
Q0
Q1
Q2
Q3

## Slide 61
寄存器
移位寄存器
  在时钟信号控制下，将所寄存的数据向左或向右移位的寄存器称为移位寄存器。
通用移位寄存器74LS299
  可以同步左移，同步右移
  保持/存储
  并行载入
第四章 时序逻辑\第三节 寄存器和移位寄存器

## Slide 62
寄存器
移位寄存器
  在时钟信号控制下，将所寄存的数据向左或向右移位的寄存器称为移位寄存器。
通用移位寄存器74LS299
第四章 时序逻辑\第三节 寄存器和移位寄存器
四种功能功能：置数、左移、右移、保持
Q0
Q1
Q2

## Slide 63
寄存器
移位寄存器
  在时钟信号控制下，将所寄存的数据向左或向右移位的寄存器称为移位寄存器。
移位寄存器的7种结构类型
第四章 时序逻辑\第三节 寄存器和移位寄存器
并入_并出
串入_串出
串入_并出
并入_串出
循环右移
循环左移
右移
左移
并入右移
右移并出

## Slide 64: 第四节 计数器
第四章 时序逻辑
计数器的概念和分类
JK触发器构成的同步二进制计数器
环型计数器和扭环型计数器
异步计数器
中规模集成计数器

## Slide 65
计数器：
  记忆脉冲的个数的时序逻辑电路叫计数器，它是数字系统中应用最广泛的基本时序逻辑构件。
计数器所能记忆脉冲的最大数目称为该计数器的模。
核心元件是触发器。
计数器的分类：
  ①按计数功能来分，分为加法、减法、可逆计数器；
  ②按进位基数来分，分为二进制、十进制、任意进制计数器；
  ③按进位方式来分，分为同步计数器、异步计数器。
    同步计数器：所有触发器公用一个时钟脉冲源。
    异步计数器：各个触发器的时钟不是来自同一个脉冲时钟源
第四章 时序逻辑\第四节 计数器

## Slide 66
计数器
同步计数器
第四章 时序逻辑\第四节 计数器
001
010
011
100
101
000
F的作用相当于逢6进1的进位输出。
Q3Q2Q1
1
2
3
1
Q3
CP
Q1
J
F
J
J
K
K
K
Q2
三个时钟脉冲接在一起
三个触发器可以表示三位二进制数

## Slide 67
JK触发器构成的同步二进制计数器
第四章 时序逻辑\第四节 计数器
1
2
3
1
Q3
CP
Q1
J
F
J
J
K
K
K
Q2
分析步骤：
1、写出激励方程
激励方程：组成时序电路各触发器输入端的逻辑表达式

## Slide 68
JK触发器构成的同步二进制计数器
第四章 时序逻辑\第四节 计数器
1
2
3
1
Q3
CP
Q1
J
F
J
J
K
K
K
Q2
分析步骤：
1、写出激励方程
2、将上式代入JK触发器的特征方程
中，求得状态方程：

## Slide 69
JK触发器构成的同步二进制计数器
第四章 时序逻辑\第四节 计数器
1
2
3
1
Q3
CP
Q1
J
F
J
J
K
K
K
Q2
分析步骤：
1、写出激励方程
2、将上式代入JK触发器的特征方程
中，求得状态方程：
3、写出输出方程
4、求状态转换表和状态转换图
将初始状态
代入状态方程
描述时序电路功能必须使用的三个方程

## Slide 70
JK触发器构成的同步二进制计数器
第四章 时序逻辑\第四节 计数器
分析步骤：
CP | 现态PS |  |  | 次态NS |  |  | 输出 F
 | Q3n | Q2n | Q1n | Q3n+1 | Q2n+1 | Q1n+1 | 
1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |  | 
0 0 1
0 0 1
0 1 0
0 1 0
0 1 1
0 1 1
1 0 0
1 0 0
1 0 1
1 0 1
0 0 0
0
0
0
0
0
1
状态转移表
做状态转移表的方法：先规定一个现态（PS）值，然后做出次态（NS）值。次态当作现态，依次做，直到计数器状态循环为止。

## Slide 71
JK触发器构成的同步二进制计数器
第四章 时序逻辑\第四节 计数器
状态转移图
是一种有向图，每个状态用一个圆圈表示，圈内写上状态名称。
010
000
001
011
100
101
F=1
010
010
0
1
3
4
5
F=1
2
CP | 现态PS |  |  | 次态NS |  |  | 输出 F
 | Q3n | Q2n | Q1n | Q3n+1 | Q2n+1 | Q1n+1 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
F的作用相当于逢6进1的进位输出。
状态转移图是状态转移表的一种有向图的表示形式

## Slide 72
JK触发器构成的同步二进制计数器
图及有向图
  图：
  有向图（Directed graph）：
    如果给图的每条边规定一个方向，那么得到的图称为有向图，其边也称为有向边。在有向图中，与一个节点相关联的边有出边和入边之分，而与一个有向边关联的两个点也有始点和终点之分。
  有向无环图（DAG图：directed acyclic graph）
    如果一个有向图无法从任意顶点出发经过若干条边回到该点，则这个图是一个有向无环图（DAG图）
第四章 时序逻辑\第四节 计数器

## Slide 73
第四章 时序逻辑\第四节 计数器
CP | 现态 |  |  | 次态 |  |  | 输出 F
 | Q3n | Q2n | Q1n | Q3n+1 | Q2n+1 | Q1n+1 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
关于计数器自动启动
000~101六个状态为有效状态。有效状态构成的循环为有效循环。
110和111不在有效循环中，它们是无效状态。
无效状态在CP脉冲作用下能够进入有效循环，说明该电路能够自启动。
无效状态在CP作用下不能进入有效循环，则表明电路不能自启动。
1 1 0
1 1 1
1 1 1
0 0 0
代入方程
输入J，K是确定的！

## Slide 74
第四章 时序逻辑\第四节 计数器
JK触发器构成的同步二进制计数器
1
2
3
1
Q3
CP
Q1
J
Z
J
J
K
K
K
Q2
分析下图所示的同步计数器。
解：（1）写出输出方程和激励方程
输出方程： Z＝Q1nQ2nQ3n
激励方程： J3＝Q1nQ2n K3＝ Q1nQ2n
J2＝Q1n K2＝ Q1n
J1＝1 K1＝ 1

## Slide 75
第四章 时序逻辑\第四节 计数器
JK触发器构成的同步二进制计数器
1
2
3
1
Q3
CP
Q1
J
Z
J
J
K
K
K
Q2
分析下图所示的同步计数器。
Qn+1＝JQn ＋ KQn
（2）写出电路的状态方程
Q3n+1＝ Q1nQ2nQ3n＋ Q1nQ2nQ3n ＝ Q1nQ2nQ3n＋(Q1n＋Q2n)Q3n
Q2n+1＝Q1nQ2n ＋ Q1nQ2n = Q1n + Q2n
Q1n+1＝1·Q1n ＋ 1· Q1n ＝Q1n
解：

## Slide 76
第四章 时序逻辑\第四节 计数器
解：
（3）作状态转移表和状态图
三位同步计数器状态转移表
（4）分析说明
根据状态图，上述计数器是模M＝8的二进制加法计数器，计数循环从000～111，共8个状态。当计满8个数时，输出Z为1，相当于逢8进1 的进位输出。

## Slide 77
第四章 时序逻辑\第四节 计数器
同步二进制加法计数器组成规律为：
若触发器的数目为k，模数M=2k，各级之间的连接关系为：
J1= K1= 1
Ji= Ki= Q1n Q2n … Qi-1n
若是同步二进制减法计数器，则连接关系为：
J1= K1= 1
Ji= Ki= Q1n Q2n … Qi-1n
JK触发器构成的同步二进制计数器

## Slide 78
第四章 时序逻辑\第四节 计数器
用移位寄存器构成的同步二进制计数器
计数器也可以由n状态移位寄存器构成。
为不断在这n个状态中循环，移位寄存器电路中需要加入反馈。反馈可采用两种方法：
  环形计数器（ 反馈）
  扭环计数器（ 反馈）
环型计数器
0
1
2
Q2
CP
Q0
D
Q1
D
D
3
D
Q3
无自启动能力

## Slide 79
第四章 时序逻辑\第四节 计数器
用移位寄存器构成的同步二进制计数器
环型计数器
0
1
2
Q2
CP
Q0
D
Q1
D
D
3
D
Q3
无自启动能力
特点：移位寄存器的最后一级的输出端反馈到第一级。
通过置0置1端使得Q3 Q2 Q1 Q0=0001

## Slide 80
第四章 时序逻辑\第四节 计数器
用移位寄存器构成的同步二进制计数器
环型计数器
扭环型计数器
通过置0置1端使得Q3 Q2 Q1 Q0=0000
特点：移位寄存器的最后一级的非端反馈到第一级输入。
0
1
2
Q2
CP
Q0
D
Q1
D
D
3
D
Q3
Q3
无自启动能力

## Slide 81
第四章 时序逻辑\第四节 计数器
用移位寄存器构成的同步二进制计数器
环型计数器
扭环型计数器
扭环计数器的特点：K个触发器，可计2K个数。
环型计数器的特点：K个触发器，可计K个数。
CP | 触发器状态 |  |  | 
 | Q2n | Q1n | Q0n | D0= Q2n
 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 0 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 0
4 | 1 | 1 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 1
CP | 触发器状态 |  |  |  | 
 | Q3n | Q2n | Q1n | Q0n | D0 = Q3n
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 0 1 0
0 1 0 1

## Slide 82
第四章 时序逻辑\第四节 计数器
异步计数器(了解)
  异步计数器中各触发器的时钟不是来自同一个时钟脉冲源。状态变化时，有的触发器与时钟同步，有的则滞后一些时间。异步计数器按串行方式工作，触发器的状态变化有点象多米诺骨牌。
  异步计数器翻转时间：
    从时钟有效沿开始到该级触发器翻转结束，有一个翻转时间tp。
    n级触发器组成的异步计数器总翻转时间为n.tp
各级触发器的状态更新不是同时发生的。
异步计数器的分析方法中要把时钟信号作为输入信号来处理。
CP1=CP
CP2=Q1
CP3=CP
时钟方程：
激励方程：
cp表示时钟有效
cp表示时钟无效

## Slide 83: 作业
习题P104，第9,10,12题
加分作业
  利用QuartusII 软件的波形仿真功能，实现习题中的波形图（交电子版）

## Slide 84
第四章 时序逻辑\第四节 计数器
中规模集成计数器
74LS163
数据输出
预置输入
进位输出
清零
预置使能
计数使能
时钟脉冲
74LS163 四位二进制加法计数器
A
B
C
D
CO
T
P
CP
74LS163
QA
QB
QC
QD
LD
Cr
1、同步计数器
最大模为16
加1计数
* 模16计数器
74LS163功能
* 同步清零
* 同步置数
* 进位输出
*上升沿触发

## Slide 85
第四章 时序逻辑\第四节 计数器
中规模集成计数器
1、同步计数器
* 模16计数器
74LS163功能
* 同步清零
* 同步置数
* 进位输出
*上升沿触发

## Slide 86
第四章 时序逻辑\第四节 计数器

## Slide 87
第四章 时序逻辑\第四节 计数器
中规模集成计数器
1、同步计数器
* 模16计数器
74LS163功能
* 同步清零
* 同步置数
* 进位输出
*上升沿触发
清零
置数
输出
计数使能

## Slide 88
第四章 时序逻辑\第四节 计数器
中规模集成计数器
1、同步计数器
同步计数器应用
模13计数器
利用同步预置使计数与预置交替进行实现任意进制计数器。
前3个状态无效，后13个状态为有效。
DCBA=0011
A
B
C
D
CO
T
P
5V
脉冲输入
CP
74LS163
QA
QB
QC
QD
LD
Cr
M=13
预置值=3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
12
11
10
9
15
14
13
加计数

## Slide 89
第四章 时序逻辑\第四节 计数器
中规模集成计数器
1、同步计数器
前10个状态有效，后6个状态为无效。
DCBA=0000
A
B
C
D
CO
T
P
5V
脉冲输入
CP
74LS163
QA
QB
QC
QD
LD
Cr
模10计数器
M=10
预置值=0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
12
11
10
9
15
14
13
加计数

## Slide 90
第四章 时序逻辑\第四节 计数器
中规模集成计数器
1、同步计数器
2.中规模计数器IC构成任意进制计数器
中规模集成计数器芯片按照其原始的功能表只能完成规定的功能，在实际应用中可能还不能满足要求，因此就希望通过某种方法来构成任意进制计数器。
构成任意进制的方法
预置法
复位法
级联扩模法
预置法
使计数器从某个预置状态开始计数，到达满足M的终止状态时，产生预置控制信号，加载到预置端LD，将外部输入的预置信号值打入计数器。然后重复进行。
加计数 预置值=N-M
减计数 预置值=M-1
同步预置方式
N为原来计数器的模值
M为现在要求实现的模值
当输入M个计数脉冲后，控制计数器回到预置的状态。
简言之

## Slide 91
中规模计数器预置法
0100
0101
0110
0111
1100
1101
1110
1
2
3
4
9
10
QDQCQBQA
1000
1001
1011
1010
1111
5
6
7
8
11
12
LOAD
RCO
QA
QB
QC
QD
A
B
C
D
CLR
ENP
ENT
CLK
74LS163
1
1
1
CP
0
0
1
0
模十二计数器
0000
0001
0010
0011
1000
1001
1010
1
2
3
4
9
10
QDQCQBQA
0100
0101
0111
0110
1111
5
6
7
8
11
12
模十二计数器
0000
0001
0010
0011
1100
1101
1110
1
2
3
4
9
10
QDQCQBQA
0100
0101
1011
1010
1111
5
6
7
8
11
12
LOAD
RCO
QA
QB
QC
QD
A
B
C
D
CLR
ENP
ENT
CLK
74LS163
1
1
1
CP
0
1
0
1
模十二计数器
LOAD
RCO
QA
QB
QC
QD
A
B
C
D
CLR
ENP
ENT
CLK
74LS163
1
1
1
CP
1
1
1
1
方法1
方法2
方法3

## Slide 92
第四章 时序逻辑\第四节 计数器
中规模集成计数器
复位法
计数器从某个状态开始计数，到达满足M的终止状态时，产生一个复位信号，加载到计数器的复位输入端，使计数器恢复到初始状态。然后重复进行。
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
状态转移图
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
1
2
3
4
5
6
7
QDQCQBQA
逻辑图
LOAD
RCO
QA
QB
QC
QD
A
B
C
D
CLR
ENP
ENT
CLK
74LS163
1
1
1
CP
例: 采用复位法，由74LS163构成模7计数器。

## Slide 93
第四章 时序逻辑\第四节 计数器
中规模集成计数器
A
B
C
D
QA
QB
QC
QD
CO
T
P
CP
1
1
A
B
C
D
QA
QB
QC
QD
CO
T
P
CP
1
A
B
C
D
QA
QB
QC
QD
CO
T
P
CP
MSB
LSB
CP
74LS163
74LS163
74LS163
同步级联
QA=QB= QC= QD=1时,CO=1
当实际要求的计数模值超过单片计数值时，采用多片级联。
级联扩大模数
同步级联特点：外加时钟CP同时联接各片计数器的时钟输入端。
模212计数器
16×16×16计数器
模4096计数器
LSB=least significant bit
MSB=most significant bit
Q0
Q15

## Slide 95
第四章 时序逻辑\第四节 计数器
中规模集成计数器
利用三片十进制计数器74LS160级联构成模1000计数器。
例1
查阅74LS160计数器
计数模值 M=10×10×10=1000
74LS160
74LS160
74LS160
Q15
Q0

## Slide 96
第四章 时序逻辑\第四节 计数器
中规模集成计数器
状态转移图：
0
1
2
…
99
利用十六进制计数器74LS163级联构成模100计数器。
例2
置数方式实现级联
LOAD
RCO
QA
QB
QC
QD
A
B
C
D
CLR
ENP
ENT
CLK
74LS163
1
1
LOAD
RCO
QA
QB
QC
QD
A
B
C
D
CLR
ENP
ENT
CLK
74LS163
1
1
1
CP
(1)
(2)
利用LOAD端当计数达到最大值99时，使得LOAD =0。
(99)10=(?)2
(0110 0011)2
高位片
低位片

## Slide 97
第四章 时序逻辑\第四节 计数器
LOAD
CLK
LOAD
LOAD
LOAD
状态转移图：
利用四位二进制计数器74LS161级联构成模3000计数器。
例3
置数方式实现级联
(1096)10=?H
448H
高位片
低位片
预置值=N-M
预置值=4096-3000=1096
1096
…
1096
1097
1098
4095
=0100 0100 1000B
中位片
04H
1 0 0 0
04H
0 1 0 0
0 1 0 0
08H
74LS161异步清零
需要几片？最大模值=？
查手册

## Slide 98
第四章 时序逻辑\第四节 计数器

## Slide 99: 第五节 定时脉冲产生器
第四章 时序逻辑
时钟脉冲源电路
石英晶体振荡器
节拍脉冲产生器

## Slide 100
一个数字系统之所以有条不紊的工作，完全是受到定时脉冲的指挥。定时脉冲，也称为节拍脉冲，按固定时间顺序再现的脉冲序列。
时钟脉冲源电路
  时钟脉冲源是提供方波脉冲信号的来源之处。通常使用时基芯片555。
第四章 时序逻辑\第五节 定时脉冲产生器

## Slide 101
时钟脉冲源电路
石英晶体振荡器
石英晶体振荡器，石英谐振器，简称为晶振，
  它是利用具有压电效应的石英晶体片制成的。
  这种石英晶体薄片受到外加交变电场的作用时会产生机械振动。
  当交变电场的频率与石英晶体的固有频率相同时，振动便变得很强烈，这就是晶体谐振特性的反应。利用这种特性，就可以用石英谐振器取代LC(线圈和电容)谐振回路、滤波器等。
  由于石英谐振器具有体积小、重量轻、可靠性高、频率稳定度高等优点，被应用于家用电器和通信设备中。石英谐振器因具有极高的频率稳定性，故主要用在要求频率十分稳定的振荡电路中作谐振元件。
其作用在于产生原始的时钟频率，这个频率经过频率发生器的放大或缩小后就成了电脑中各种不同的总线频率。
第四章 时序逻辑\第五节 定时脉冲产生器
石英晶体构成的时钟源电路结构
压电效应 piezoelectric effect，是电介质材料中一种机械能与电能互换的现象。正压电效应实质上是机械能转化为电能的过程。逆压电效应实质上是电能转化为机械能的过程。压电材料会有压电效应是因晶格内原子间特殊排列方式，使得材料有应力场与电场耦合的效应。

## Slide 102
时钟脉冲源电路
石英晶体振荡器
节拍脉冲产生器
第四章 时序逻辑\第五节 定时脉冲产生器
节拍脉冲产生器
将时钟脉冲经过分频产生节拍信号
目的：
产生定时信号
节拍
脉冲
产生器
…
功能：是把输入的脉冲序列转换成一组在时间上顺序出现的脉冲。
数字系统中，通常由控制器向系统中各功能部件发出一系列节拍脉冲，控制各功能部件协调有序地完成一些操作。
应用：
脉冲发生电路构成：
计数型
移位型
* 移位寄存器+译码电路
* 计数器+译码电路
* 环型计数器

## Slide 103
节拍脉冲产生器
第四章 时序逻辑\第五节 定时脉冲产生器
每一个计数器的脉冲输出频率等于其输入时钟频率除以计数模值。
分频
2分频
5分频
74LS160
74LS160
74LS160
模1000计数器

## Slide 104
节拍脉冲产生器
第四章 时序逻辑\第五节 定时脉冲产生器
8位环型计数器构成的脉冲分配器
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q0
CP
T1
T0
T3
T2
T4
T5
T6
T7
T0
计数器
译码器
…
…
实现分频
组合分频输出，形成不同的节拍脉冲

## Slide 105: 作业
习题P104，第6，11,15题
加分作业

## Slide 106: 第六节 同步时序逻辑分析
第四章 时序逻辑
时序电路的分类
状态转移表
时序电路的分析的例子

## Slide 107
第四章 时序逻辑\第六节 同步时序逻辑分析
一般的时序逻辑电路分为：（按其状态的改变方式）
  同步时序逻辑 ：在同一个时钟脉冲控制下改变状态；
  异步时序逻辑：在输入信号（脉冲或电位）控制下改变状态。
时序电路的分类：
米里型时序电路（Mealy）
输出与输入及状态有关
摩尔型时序电路（Moore）
输出只与状态有关
输入信号
输出信号
激励信号
状态信号
组合逻辑电路
触发器1
…
Qs
X0
Xn
…
…
…
…
…
Q0
Z0
Zm
Y0
Yk
触发器n
输出方程：
输出方程：

## Slide 108
第四章 时序逻辑\第六节 同步时序逻辑分析
米里型
摩尔型
Q
D
Z(t)
G(t)
B(t)
米里及摩尔型电路判断
Q1
D
F
CP
Q2
D
摩尔型
Q1
Q2
x(t)
Z(t)
输出与输入及状态有关

## Slide 109
第四章 时序逻辑\第六节 同步时序逻辑分析
状态转移表：
米里型状态转移表
S X | X1 | … | Xi | …
S1 | S11/Z1 | … | Si1/Zi | …
… | … | … | … | …
Sj | S1j/Z1 | … | Sij/Zi | …
… | … | … | … | …
摩尔型状态转移表
S X | X1…Xi | Z1 … Zm
S1 | S11 … Si1 | Z11 … Zm1
… | … … | … …
Sj | S1j … Sij | Z1j … Zmj
… | … … | … …
输出与输入及状态有关

## Slide 110
第四章 时序逻辑\第六节 同步时序逻辑分析
状态转移表的例子：
0
1
0/0
0/0
0/0
0/0
● 米里型状态转移表和状态转移图
X Sn | S n+1 |  | Z | 
 | 0 | 1 | 0 | 1
S1 | S1 | S2 | 0 | 0
S2 | S2 | S3 | 0 | 0
S3 | S3 | S4 | 0 | 0
S4 | S4 | S1 | 0 | 1
S3
S2
S4
S1
1/0
1/0
1/0
1/1
X Sn | S n+1 |  | Z
 | 0 | 1 | 
S1 | S2 | S1 | 0
S2 | S1 | S3 | 1
S3 | S3 | S1 | 0
● 摩尔型状态转移表和状态转移图
S3/0
S1/0
S2/1
1
0
0
1
X/Z
X

## Slide 111
第四章 时序逻辑\第六节 同步时序逻辑分析
状态转移表的例子：
● 米里型状态转移图和状态转移表
X Sn | S n+1 |  |  |  | Z |  |  | 
 | 00 | 01 | 11 | 10 | 00 | 01 | 11 | 10
S1 |  |  |  |  |  |  |  | 
S2 |  |  |  |  |  |  |  | 
X0/1
S1
S2
X3/1
X2/0
X1/0
X3/1
X1/0
X0/1
X2/0
X0=00
X1=01
X2=10
X3=11
S1
1
S1
S2
S2
0
1
0
S2
1
S1
S1
S2
0
1
0
 | X |  |  | 
 | 00 | 01 | 11 | 10
S1 |  |  |  | 
S2 |  |  |  | 
S1/1
S1/0
S2/1
S1/0
S2/1
S2/0
S2/0
S1/1
X/Z
S n+1/Z
Sn

## Slide 112
第四章 时序逻辑\第六节 同步时序逻辑分析
状态转移表的例子：
X Sn | S n+1 |  | Z
 | 0 | 1 | 
S1 | S1 | S2 | 0
S2 | S1 | S3 | 0
S3 | S1 | S4 | 0
S4 | S4 | S4 | 1
● 摩尔型状态转移图和状态转移表
0
S4/1
S1/0
S2/0
1
0，1
1
0
0
1
S3/0
X
 | X | 
 | 0 | 1
S1/0 | S1/0 | S2/0
S2/0 | S1/0 | S3/0
S3/0 | S1/0 | S4/1
S4/1 | S4/1 | S4/1
Sn+1/Z
Sn/Z

## Slide 113
第四章 时序逻辑\第六节 同步时序逻辑分析
时序电路的分析：
例1
已知同步时序电路如图，试分析电路逻辑功能。
解：(1)、写出激励方程和输出方程
T1=X
T2=XQ1
Z=XQ1Q2
(2)、写出状态方程
米里型时序电路（Mealy）
1
2
CP
T
Q2
T
Z
X
Q1
Q1
Q2

## Slide 114
第四章 时序逻辑\第六节 同步时序逻辑分析
时序电路的分析：
例1
已知同步时序电路如图，试分析电路逻辑功能。
米里型时序电路（Mealy）
1
2
CP
T
Q
T
Z
X
Q
Q
Q
(3)、写出状态转移表
Z=XQ1Q2
可控
模4计数器
X=0 保持
X=1 计数

## Slide 115
第四章 时序逻辑\第六节 同步时序逻辑分析
时序电路的分析：
例1
已知同步时序电路如图，试分析电路逻辑功能。
米里型时序电路（Mealy）
1
2
CP
T
Q
T
Z
X
Q
Q
Q
当输入信号X=1111100111时的响应及波形。
Q2Q1=00→ 01→ 10→ 11→ 00→ 01→ 01→ 01→ 10→ 11→ 00
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
上升沿触发

## Slide 116
第四章 时序逻辑\第六节 同步时序逻辑分析
时序电路的分析：
同步时序逻辑电路分析步骤：
1、分清电路。确定输入、输出信号
2、列出三个方程。
激励方程、输出方程、状态方程
3、写出状态转换真值表。
4、画出状态转换图。
5、描述逻辑功能。
根据特征方程
（ SR 、D、JK、T）

## Slide 117
第四章 时序逻辑\第六节 同步时序逻辑分析
时序电路的分析：
例2
试分析电路逻辑功能。
1
2
CP
Q1
J
Q2
J
Z
X
K
K
“1”
解：(1)、写出激励方程和输出方程
(2)、写出状态方程
米里型时序电路（Mealy）

## Slide 118
第四章 时序逻辑\第六节 同步时序逻辑分析
时序电路的分析：
例2
试分析电路逻辑功能。
1
2
CP
Q1
J
Q2
J
Z
X
K
K
“1”
(3)、写出状态转移表
(4)、画出状态转移图
10
1/0
1/0
1/1
0/0
X/Z
0/0
00
01
0/0
“111…( 3个以上连 1 码 )”序列检测器
(5)、功能描述
11
0/0
1/0
无效状态

## Slide 119: 作业
习题P104，第6，11,15题
加分作业

## Slide 120: 第七节 同步时序逻辑设计
第四章 时序逻辑
同步时序逻辑设计的步骤
例子

## Slide 121
第四章 时序逻辑\第七节 同步时序逻辑设计
同步时序逻辑设计：
  画出实现给定逻辑功能的时序电路。
  同步时序逻辑电路的设计步骤如下：
用与非门和D触发器设计一个同步时序逻辑电路，以检测输入的信号序列是否为连续的“１１０”。
例1
解：第一步：确定输入和输出
输入：0/1 信号序列
输出：0 或者 1
* 作原始状态表/图
* 状态表化简
* 状态分配（状态编码）
* 作激励函数和输出函数（确定触发器类型）
* 画逻辑图

## Slide 122
第四章 时序逻辑\第七节 同步时序逻辑设计
同步时序逻辑设计：
用与非门和D触发器设计一个同步时序逻辑电路，以检测输入的信号序列是否为连续的“１１０”。
例1
解：第二步：建立原始状态图和对应的状态表
设置电路状态的目的是利用这些状态记住输入的历史，以便对其后的输入作出响应。
常用直接构图法：先设一个初态，从初态开始，每加一个输入可确定一个次态。此过程一直继续下去，直到不再构成新的状态为止。最后统计有多少个状态。
NS,Z PS | X=0 | X=1
a | b,0 | c,0
b | d,0 | e,0
c | f,0 | g,0
d | d,0 | e,0
e | f,0 | g,0
f | d,0 | e,0
g | f,1 | g,0

## Slide 123
第四章 时序逻辑\第七节 同步时序逻辑设计
同步时序逻辑设计：
用与非门和D触发器设计一个同步时序逻辑电路，以检测输入的信号序列是否为连续的“１１０”。
例1
解：第二步：建立原始状态图和表
第三步：建立最简状态表及状态图
由原始状态表可以看出，b,d,f三个状态在输入条件下的次态完全相同，故它们可以合并；
同样，c,e状态可以合并。
用q1={b,d,f}表示b,d,f合并后的状态。
用q2={c,e}表示c,e合并后的状态。
可得到一个中间状态表
NS,Z PS | X=0 | X=1
a | q1,0 | q2,0
q1 | q1,0 | q2,0
q2 | q1,0 | g,0
g | q1,1 | g,0
中间状态表(1)
观察中间状态表，发现a,q1状态还可以继续合并。现令S1={a,q1}，S2=q2，S3=g，从而得到最简状态表，它只有三个状态。
NS,Z PS | X=0 | X=1
S1 | S1,0 | S2,0
S2 | S1,0 | S3,0
S3 | S1,1 | S3,0
最简状态表（3个状态）

## Slide 124
第四章 时序逻辑\第七节 同步时序逻辑设计
同步时序逻辑设计：
用与非门和D触发器设计一个同步时序逻辑电路，以检测输入的信号序列是否为连续的“１１０”。
例1
解：第二步：建立原始状态表
第三步：建立最简状态表及状态图
根据最简状态表，可画出状态图，如图所示：
第四步：状态编码
对状态S1—S3指定二进制代码：
采用一对一法：三个状态使用三个触发器，设计简单，多用触发器。
采用计数器法：三个状态使用两个触发器，少用触发器，设计稍复杂。
现采用计数器法，用两个D触发器y1,y2实现。

## Slide 125
第四章 时序逻辑\第七节 同步时序逻辑设计
同步时序逻辑设计：
用与非门和D触发器设计一个同步时序逻辑电路，以检测输入的信号序列是否为连续的“１１０”。
例1
解：第二步：建立原始状态表
第三步：建立最简状态表及状态图
第四步：状态编码
第五步：确定输出函数与激励函数
找出真值关系表
C（条件） | PS（现态） | NS（次态） | 激励 | 输出
X | y2ny1n | y2n+1y1n+1 | D2D1 | Z
0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1
1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0
1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 0
1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0
NS,Z PS | X=0 | X=1
S1 | S1,0 | S2,0
S2 | S1,0 | S3,0
S3 | S1,1 | S3,0
最简状态表（3个状态）

## Slide 126
第四章 时序逻辑\第七节 同步时序逻辑设计
同步时序逻辑设计：
用与非门和D触发器设计一个同步时序逻辑电路，以检测输入的信号序列是否为连续的“１１０”。
例1
解：第二步：建立原始状态表
第三步：建立最简状态表及状态图
第四步：状态编码
第五步：确定输出函数与激励函数
找出真值关系表
C（条件） | PS（现态） | NS（次态） | 激励 | 输出
X | y2ny1n | y2n+1y1n+1 | D2D1 | Z
0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1
1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0
1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 0
1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0
根据上表，用PS表示现态，NS表示次态，C表示输入条件，我们可得到一个重要的设计公式：
该公式说明，次态NS为逻辑“1”的各种情况都要考虑，按每一种对应的PS状态与输入条件C先相“与”，然后再相“或”。
例如y2n+1=1有3项，y1n+1=1有2项，由此可得到次态激励表达式如下：

## Slide 127
第四章 时序逻辑\第七节 同步时序逻辑设计
同步时序逻辑设计：
用与非门和D触发器设计一个同步时序逻辑电路，以检测输入的信号序列是否为连续的“１１０”。
例1
解：第二步：建立原始状态表
第三步：建立最简状态表及状态图
第四步：状态编码
第五步：确定输出函数与激励函数
例如y2n+1=1有3项，y1n+1=1有2项，由此可得到次态激励表达式如下：
输出函数表达式如下：Z=y2y1x
第六步： 画逻辑图，考虑工程问题。

## Slide 128
第四章 时序逻辑\第七节 同步时序逻辑设计
练习
求三位二进制可逆计数器的状态图和状态表
一个控制输入X
X=0正向计数
X=1反向计数
输出有8个状态
A,B,C,D,E,F,G,H
H,G,F,E,D,C,B,A
Z=1
Z=1
X/Z
A
B
D
C
H
G
E
F
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1
1/0
1/0
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
Qn | X | 
 | 0 | 1
A | B/0 | H/1
B | C/0 | A/0
C | D/0 | B/0
D | E/0 | C/0
E | F/0 | D/0
F | G/0 | E/0
G | H/0 | F/0
H | A/1 | G/0
Q n+1/Z

## Slide 129
第四章 时序逻辑\第七节 同步时序逻辑设计
例2
1111序列检测器。
输入X：0 1 1 1 1
输出Z：0 0 0 0 1
状态：ABCDE
输入多于四个连续1时输出仍为1。
C
D
0/0
1/0
0/0
A
1/1
E
1/0
B
1/0
1/1
0/0
0/0
0/0
X Qn | 0 | 1
A | A/0 | B/0
B | A/0 | C/0
C | A/0 | D/0
D | A/0 | D/1
Q n+1/Z
10194764P145
X Qn | 0 | 1
A | A/0 | B/0
B | A/0 | C/0
C | A/0 | D/0
D | A/0 | E/1
E | A/0 | E/1
直接观察

## Slide 130
第四章 时序逻辑\第七节 同步时序逻辑设计
例2
1111序列检测器。
X Qn | 0 | 1
A | A/0 | B/0
B | A/0 | C/0
C | A/0 | D/0
D | A/0 | D/1
X Q1 Q0 | 0 | 1
00 | 00/0 | 01/0
01 | 00/0 | 11/0
11 | 00/0 | 10/0
10 | 00/0 | 10/1
X Q1 Q0 | 0 | 1
00 | 0 | 0
01 | 0 | 1
11 | 0 | 1
10 | 0 | 1
X Q1 Q0 | 0 | 1
00 | 0 | 1
01 | 0 | 1
11 | 0 | 0
10 | 0 | 0
X Q1 Q0 | 0 | 1
00 | 0 | 0
01 | 0 | 0
11 | 0 | 0
10 | 0 | 1
Q1n+1
Q0n+1
Z
 | Q1 Q0
A | 00
B | 01
C | 11
D | 10
Q1 n+1 Q0n+1/Z
状态分配
用D触发器
次态卡诺图

## Slide 131
第四章 时序逻辑\第七节 同步时序逻辑设计
例3
已知同步时序的状态转移图如下，用JK触发器实现其逻辑功能。
10
11
1/0
0/0
X/Z
1/0
1/1
0/0
00
01
0/1
Q2Q1
1/0
1、列出状态转移表
输入X | 现态 |  | 次态 |  | 输出 Z
 | Q2n | Q1n | Q2n+1 | Q1n+1 | 
0 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 1 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 1 |  |  | 
1 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 1 |  |  | 
1 | 1 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 1 |  |  | 
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
×
×
×

## Slide 132
第四章 时序逻辑\第七节 同步时序逻辑设计
例3
已知同步时序的状态转移图如下，用JK触发器实现其逻辑功能。
1、列出状态转移表
输入X | 现态 |  | 次态 |  | 输出 Z
 | Q2n | Q1n | Q2n+1 | Q1n+1 | 
0 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 1 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 1 |  |  | 
1 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 1 |  |  | 
1 | 1 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 1 |  |  | 
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
×
×
×
2、列出次态表达式
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  |  | 
1 |  |  |  | 
Q1n
XQ2n
1
1
1
Q2n+1
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  |  | 
1 |  |  |  | 
Q1n
XQ2n
1
1
1
Q1n+1
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  |  | 
1 |  |  |  | 
Q1n
XQ2n
1
1
×
Z
×
×

## Slide 133
第四章 时序逻辑\第七节 同步时序逻辑设计
例3
已知同步时序的状态转移图如下，用JK触发器实现其逻辑功能。
1、列出状态转移表
输入X | 现态 |  | 次态 |  | 输出 Z
 | Q2n | Q1n | Q2n+1 | Q1n+1 | 
0 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 1 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 1 |  |  | 
1 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 1 |  |  | 
1 | 1 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 1 |  |  | 
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
×
×
×
2、列出次态表达式
JK触发器的状态方程
J2
J1
3、列出驱动/激励方程

## Slide 134
第四章 时序逻辑\第七节 同步时序逻辑设计
例3
已知同步时序的状态转移图如下，用JK触发器实现其逻辑功能。
1、列出状态转移表
2、列出次态表达式
JK触发器的状态方程
J2
J1
3、列出驱动/激励方程
1
2
CP
Q1
J
Q2
J
Z
X
K
K

## Slide 135
第四章 时序逻辑\第七节 同步时序逻辑设计
某计数器的输出波形如图，试确定该循环中有几个状态？列出状态转移表，画出状态转移图。若使用D触发器，写出激励方程表达式。
解：
启始状态
Q3Q2Q1=010
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 1
1 0 0
1 0 0
0 1 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
0 1 0
010
000
001
101
011
100
例5

## Slide 136
第四章 时序逻辑\第七节 同步时序逻辑设计
某计数器的输出波形如图，试确定该循环中有几个状态？列出状态转移表，画出状态转移图。若使用D触发器，写出激励方程表达式。
解：
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 1
1 0 0
1 0 0
0 1 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
0 1 0
例5

## Slide 137
第四章 时序逻辑\第七节 同步时序逻辑设计
例6
用JK触发器设计同步五进制计数器。（自启动）
《题解》P54 设计6
已知状态转移编码是110→011 →100 →001 →101 →110
Q2n | Q1n | Q0n | Q2n+1 | Q1n+1 | Q0n+1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | × | × | ×
0 | 1 | 0 | × | × | ×
1 | 1 | 1 | × | × | ×
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  |  | 
1 |  |  |  | 
Q0n
Q2n Q1n
1
1
1
×
×
×
Q2n+1
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  |  | 
1 |  |  |  | 
1
1
×
×
×
Q1n+1
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  |  | 
1 |  |  |  | 
Q0n
Q2n Q1n
1
1
1
×
×
×
Q0n+1
Q0n
Q2n Q1n
注意：自启动能力
解：
状态转移表
JK触发器的状态方程

## Slide 138
第四章 时序逻辑\第七节 同步时序逻辑设计
例6
用JK触发器设计同步五进制计数器。（自启动）
《题解》P54 设计6
已知状态转移编码是110→011 →100 →001 →101 →110
Q2n | Q1n | Q0n | Q2n+1 | Q1n+1 | Q0n+1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | × | × | ×
0 | 1 | 0 | × | × | ×
1 | 1 | 1 | × | × | ×
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  |  | 
1 |  |  |  | 
Q0n
Q2n Q1n
1
1
1
×
×
×
Q2n+1
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  |  | 
1 |  |  |  | 
1
1
×
×
×
Q1n+1
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  |  | 
1 |  |  |  | 
Q0n
Q2n Q1n
1
1
1
×
×
×
Q0n+1
Q0n
Q2n Q1n
1 1 1
X X 1
1 1 X
1
1
1
1
1
1
考虑到自启动重新验证设计：

## Slide 139
第四章 时序逻辑\第七节 同步时序逻辑设计
例6
用JK触发器设计同步五进制计数器。（自启动）
《题解》P54 设计6
已知状态转移编码是110→011 →100 →001 →101 →110
Q2n | Q1n | Q0n | Q2n+1 | Q1n+1 | Q0n+1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | × | × | ×
0 | 1 | 0 | × | × | ×
1 | 1 | 1 | × | × | ×
Q2n | Q1n | Q0n | Q2n+1 | Q1n+1 | Q0n+1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | × | × | ×
0 | 1 | 0 | × | × | ×
1 | 1 | 1 | × | × | ×
1 1 1
X X 1
1 1 X
1 1 1
X X 1
1 1 X
1 0 1
1 0 1
1 1 0
6
3
1
4
5
0
2
7

## Slide 140: 作业
习题P104，第16，17,18,19题
加分作业
  利用QuartusII 软件的波形仿真功能，实现习题中的波形图（交电子版）